HGA101图形加速器技术手册
V0.3

RV/AT项目组
2020-10-25

# HGA101技术规格书
## HGA101硬件规格
HGA101是一个以RISC-V EMFC指令集为基础，配合定制化的浮点SIMD单元构成的图形加速器组件。本设计为PVS464D工程配套外设之一。计划对OpenGL v2.0/miniGL计算机图形学加速库提供有限支持（单精度、双精度功能一律返回半精度结果）

本图形加速器核心技术规格如下：
项目	指标	备注
浮点支持	半精度（SIMD单元）
多边形填充率	>10KT@1MHz
Framebuffer尺寸	800x600@32b RGBA
图层支持	1Text+1Sprite+2FB

可调用显示内存	8MiB	For EG4D20

## HGA101架构简述
HGA101是一个5级流水线的单发射顺序处理器。
SIMD部分具有32个128位GPR(本文简记为SPR，指令中助记符为SS/SD)，可同时执行4个半精度数据运算。
FPU部分遵守RISC-V F指令集标准，具32个32位浮点数寄存器。
GF24 24位精度图形浮点数
GF24是一种为FPGA应用地位宽乘法器场景专门设计的中等精度浮点数格式，不兼容IEEE 754标准
其数据格式为
23	[22:16]	[15:0]
Symbol	Radix	Significand

Half 半精度浮点数格式
15	[14:10]	[9:0]
Symbol	Radix	Significand

## HGA101指令集
HGA101流程控制部分使用了简化CSR的RV32I指令集，在本文档中不做过多赘述，重点介绍GS16 SIMD数学运算指令集和CAT坐标运算指令集
GS16 SIMD扩展指令集
GS16是本处理器中的半精度数学运算加速指令集。
SIMD寄存器运算类指令编码
[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:7]	[6:5]	[4:0]
SS2/RS	SS1	Mask[2]	MASKEN	SVSEL	SD	Mask[1:0]	5’b11111
[31:27]					[26:25]
OP5					Mask[4:3]

该类型指令占用RISC-V 长指令空间，本处理器无32bit以上指令
SVSEL:向量指令选择
MASKEN:执行槽屏蔽使能
助记符	解释	指令格式	OP5
SFADD16	半精度批量浮点加	SFADD16 SD,SS1,SS2,(MASK)	5’b00000
SFSUB16	半精度批量浮点减	SFSUB16 SD,SS1,SS2	5’b00001
SFMUL16	半精度批量浮点乘	SFMUL16 SD,SS1,SS2	5’b00010
SFDIV16	半精度批量浮点除	SFDIV16 SD,SS1,SS2	5’b00011

SADD16	批量短整型加		5’b10000
SSUB16	批量短整型减		5’b10001
SAND16	批量短整型与		5’b10010
SOR16	批量短整型或		5’b10011
SXOR16	批量短整型异或		5’b10100
SLSH16	批量短整型左移		5’b10101
SRSA16	批量短整型算数右移		5’b10110
SRSL16	批量短整型逻辑右移		5’b10111

备注：每条指令有对应的V版本，SS2被换为RS（整数运算指令）/FS（浮点运算指令），运行统一乘除操作，每条指令都有对应的lane Masked版本，整数加减全部为有符号操作
运算伪指令
为了方便汇编编写，HGA101规定了一系列伪指令
助记符	用途	本质
ZERO SD	清零SD	VAND16 SD,SD,R0
ZEROM SD,MASK	清零lane	VANDM16 SD,SD,R0,MASK
NOT SD	取反SD	VXOR16 SD,SD,R0
NOTM SD,MASK	取反lane	VXORM16 SD,SD,R0,MASK

“V类”向量-标量运算指令
寄存器-寄存器运算类指令
[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:7]	[6:5]	[4:0]
RS	SS1	Mask[2]	MASKEN	1	SD	Mask[1:0]	5’b11111
[31:27]					[26:25]
OP5					Mask[4:3]

例如：
助记符	解释	指令格式	OP5
VFADD16	半精度批量浮点加	VFADD16 SD,SS1,SS2,(MASK)	5’b00000

V类比较指令
[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:7]	[6:0]
Funct7	RS2	RS1	IFSEL	MASKEN	SVSEL	RD	7’b0101011

7’b0001101	RS2	SS1	0	X(0)	1	SD	VMINI
7’b0010000	RS2	SS1	0	X(0)	1	RD	VGQI

运算掩码功能（MASK寄存器）
本质上，若13位（MASKEN）为0，MASK统一为0，此时运算掩码统一为1，所有SIMD通道（Lane）全部参与运算,若MASKEN=1，则从整数寄存器组中选取MASK，若MASK对应bit为1，则该通道参与运算并写回结果，否则写回SS1对应通道内容.

SIMD比较类功能指令
比较指令编码
[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:7]	[6:0]
Funct7	RS2	RS1	IFSEL	MASKEN	SVSEL	RD	7’b0101011
7’b0001000	X(5’b0)	SS	0	X(0)	X(0)	SD	SFTI
	X(5’b0)	SS	1	X(0)	X(0)	SD	SITF
7’b0001100	SS2	SS1	0	X(0)	0	SD	SMAXI
	SS2	SS1	1	X(0)	0	SD	SMAXF
7’b0001101	SS2	SS1	0	X(0)	0	SD	SMINI
	SS2	SS1	1	X(0)	0	SD	SMINF
7’b0010000	SS2	SS1	1	X(0)	0	RD	SGQF
	SS2	SS1	0	X(0)	0	RD	SGQI
7’b0010001	SS2	SS1	1	X(0)	0	RD	SLTF
7’b0010010	SS2	SS1	1	X(0)	0	RD	SEQF
7’b0010011	SS2	SS1	1	X(0)	0	RD	SNQF

该类指令占用RISC-V CUSTOM1指令扩展区
MASKEN:（对最大最小值指令）使能遮罩
IFSEL:整数/浮点功能选择
助记符	解释	格式	Funct7
SFTI	批量浮点化整数	SFTI SD,SS1	7’b0001000
SITF	批量整数化浮点	SITF SD,SS1

SMAXI	求整数最大值	SMAXI SD,SS1,SS2	7’b0001100
SMAXF	求浮点最大值
SMINI	求整数最小值		7’b0001101
SMINF	求浮点最小值

SCMPF	浮点与向量参数比较	(S/V) / (GQ/LT/EQ/NQ) / (I/F)	GQ:7’b0010000
SCMPI	整数与向量参数比较		LT:7’b0010001
VCMPF	浮点与标量参数比较		EQ:7’b0010010
VCMPI	整数与标量参数比较		NQ:7’b0010011

MAX/MIN类指令用于在两个lane中比较生成最大/最小值，写回SD寄存器
CMP类指令主要用于生成MASK，统一写回整数寄存器组。
备注：整浮点互转指令未遵守754 Rounding标准

Lane读写指令编码
[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:7]	[6:0]
Funct7	RS2	RS1	IFSEL	DIR	IMMEN	RD	7’b0101011
7’b1111111	LANE	SS1	1	0	0	FD	SLTF
	LANE	SS1	0	0	0	RD	SLTI
	LANE	RS1	0	1	0	SD	SITL
	LANE	FS1	1	1	0	SD	SFTL
	IMM	SS1	1	0	1	FD	SLTFI
	IMM	SS1	0	0	1	RD	SLTII
	IMM	RS1	0	1	1	SD	SITLI
	IMM	FS1	1	1	1	SD	SFTLI

该类型指令也是占用RISC-V CUSTOM1指令空间，使用特定Funct7进行区分（0x7F）
该类指令使用FUNCT3空间标示指令操作
助记符	解释	格式	Funct7
SLTF	向量项到浮点寄存器	SLTF FD,SS,LANE	7’b1111111
SLTI	向量项到整数寄存器	SLTI RD,SS,LANE
SITL	整数寄存器到向量项	SITL SD,RS,LANE
SFTL	浮点寄存器到向量项	SFTL SD,FS,LANE
SLTFI	向量项到浮点寄存器	SLTF FD,SS,IMM
SLTII	向量项到整数寄存器	SLTI RD,SS,IMM
SITLI	整数寄存器到向量项	SITL SD,RS,IMM
SFTLI	浮点寄存器到向量项	SFTL SD,FS,IMM

对整数指令，取低16bit，对浮点指令，自动进行半精度-单精度互转
其中LANE寄存器统一取整数寄存器RS2，或者为五位IMM(IMMEN=1)
特殊功能指令
[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:8]	[6:0]
FORCESYNC:强制Cache写回
7‘b1111000	X	X	X	X	X	X	7’b0101011
LOOP:硬件循环，使用寄存器
7‘b1110111	RCOUNT	RINDEX	IMM[]
LBRK：跳出硬件循环
7‘b11100XX

SIMD存取类指令编码
SIMD Load
[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:7]	[7:0]
IMM[6:0]	RMASK/IMM[12:8]	RINDEX	IMM[7]	MASKEN	0	RD	7’b0001011
IMM[6:0]	IMM[12:8]	RS	IMM[7]	0	0	SD	SLOAD
IMM[6:0]	RMASK	RS	IMM[7]	0	0	SD	SLOADM

SIMD Store
[31:25]	[24:20]	[19:15]	[14]	[13]	[12]	[11:7]	[7:0]
IMM[6:0]	SS	RINDEX	IMM[7]	MASKEN	1	RMASK/IMM[12:8]	7’b0001011
IMM[6:0]	SS	RINDEX	IMM[7]	0	1	IMM[12:8]	SSTOR
IMM[6:0]	SS	RINDEX	IMM[7]	1	1	RMASK	SSTORM

该类指令占用RISC-V CUSTOM0扩展指令空间，提供定长的128b寄存器存取
助记符	解释	指令格式
SLOAD	批量加载，将SPR压入内存	SLOAD SS,RA,OFFSET
SSTOR	批量存储，从内存取SPR	SSTOR SD,RA,OFFSET
SLOADM	遮罩使能批量加载	SLOAD SS,RA,MASK,OFFSET
SSTORM	遮罩使能批量存储	SSTOR SD,RA,MASK,OFFSET

CAT 坐标运算指令集(Design In Progress)
CAT是一个基于CORDIC算法运算器的三角函数/坐标运算及坐标系转换扩展指令集
坐标运算输入输出为48bit三坐标格式，其数据格式如下：
[63:50]	[49:48]	[47:32]	[31:16]	[15:0]
Reserved	Cor Type	Cor3	Cor2	Cor1

其中Coordinate type部分的数据定义如下
值	坐标系
2’b00	直角坐标系(x,y,z)
2’b01	圆柱坐标系(r,φ,z)
2’b10	球坐标系(r,θ,φ)
2’b11	非法

备注：其中角度的表示为 D eg = {Val} over {65536} *2π
备注：最终输出到光栅贴图单元的坐标系必须为直角坐标系

光栅贴图单元
光栅贴图单元是基于有限状态机，独立于数学运算单元的固定管线DSP，将流程控制部分输入的顶点、贴图指令进行处理，将贴图输出填充入到framebuffer。